## Slide 1: Компьютерная графика
Лекция 11
Прямые Кривые Поверхности
27 апреля 2005 года

## Slide 2: Алгоритм Брезенхема (1) (прямая)
Отрезок, соединяющий P(x1, y1) и Q(x2, y2)

## Slide 3: Алгоритм Брезенхема (2) (прямая)
F(x,y) = 0 -- точка на отрезке
F(x,y) < 0 -- точка выше
F(x,y) > 0 -- точка ниже
Точка P определена, тогда координаты срединной точки
и значение функции в этой точке

## Slide 4: Алгоритм Брезенхема (3) (прямая)
Если d < 0, то выбирается Е и
Если d 0, то выбирается NE
В начальной точке

## Slide 5: Алгоритм Брезенхема (4) (прямая)
Одна неприятность -- деление на 2
Чтобы избежать вещественной арифметики, сделаем преобразование

## Slide 6: Алгоритм Брезенхема (5) (пример: dx = 7, dy = 5)
d0 = 10 - 7 = 3 > 0 (NE)
d1 = 3 - 4 = -1 < 0 (E)
d2 = -1 + 10 = 9 (NE)
d3 = 9 - 4 = 5 (NE)
d4 = 5 - 4 = 1 (NE)
d5 = 1 - 4 = -3 (E)
d6 = -3 + 10 = 7 (NE)

## Slide 7: Алгоритм Брезенхема (6) (окружность)
Неявное и явное представление
Параметрическое представление

## Slide 8: Алгоритм Брезенхема (7) (окружность)

## Slide 9: Алгоритм Брезенхема (8) (окружность)
Для точки P c коорд.
Для пиксела Е:
Для пиксела SE:

## Slide 10: Алгоритм Брезенхема (9) (окружность)
В начальной точке (0, R)
И опять нужно исключить вещественные операции.
Сделав замену h = d-1/4, получим h = 1-R.
Тогда необходимо сравнивать h с -1/4, но так как приращения d – целые числа, то сравнивать можно с нулем.

## Slide 11: Обнаружение прямых линий

## Slide 12: Преобразование Хафа (1) (The Hough Transform)
yi = axi +b
b = -xia + yi

## Slide 13: Преобразование Хоха (2) (The Hough Transform)
x cos  + y sin  = 

## Slide 14: Преобразование Хоха (3) (The Hough Transform)
Прямая
x cos j + y sin j = i
Окружность
(x - c1)2 + (y - c2)2 = c32

## Slide 15: Преобразование Хоха (4) (The Hough Transform)

## Slide 16: Цепное кодирование (Freeman’s chain code)

## Slide 17: Resampling (Изменение дискретизации)

## Slide 18: 4-х и 8-ми связное кодирование

## Slide 19: Сплайновые кривые (лекальные кривые)
В компьютерной графике сплайновой кривой называют любую составную кривую, сформированную полиномиальными участками (звеньями), которые удовлетворяют заданным условиям непрерывности (гладкости) на границах участков.

## Slide 20: Интерполяция и аппроксимация
A set of six control points interpolated with piecewise continuous polynomial sections.
A set of six control points approximated with piecewise continuous polynomial sections.

## Slide 21: Срезаем углы

## Slide 22
{P0, P1, … , Pn}
{Q0, R0, Q1, R1, …, Qn-1, Rn-1}
Qi =
Pi =
2n новых точек рассматриваются как новая управляющая ломаная

## Slide 24: Итерация 2 и итерация N

## Slide 25: Замкнутые ломаные

## Slide 26: Итерации

## Slide 27: Алгоритм Чайкина

## Slide 28: Три контрольные точки

## Slide 29: Три контрольные точки

## Slide 30: Кривые Безье (по 4 точкам)

## Slide 31: Четыре контрольные точки

## Slide 32: Четыре контрольные точки

## Slide 33: Кривые Безье
This spline approximation method was developed by the French engineer Pierre Bezier for use in the design of Renault automobile bodies. Bezier splines have a number of properties that make them highly useful and convenient for curve and surface design. They are also easy to implement. For these reasons, Bezier splines are widely available in various CAD systems, in general graphics packages (such as OpenGL), and in assorted drawing and painting packages (such as Aldus Superpaint and Cricket Draw).
In general, a Bezier curve section can be fitted to any number of control points. The number of control points to be approximated and their relative position determine the degree of the Bezier polynomial. As with the interpolation splines, a Bezier curve can be specified with boundary conditions, with a characterizing matrix, or with blending functions. For general Bezier curves, the blending-function specification is the most convenient.

## Slide 34: Кривые Безье
Examples of two-dimensional Bezier curves generated from three, four, and five control points. Dashed lines connect the сontrol-point positions.

## Slide 35: Шесть контрольных точек

## Slide 36: Задача (1)
Ломаная Безье задана тремя точками
(0, 0), (0, 9), (18, 0). Определите координаты точки на кривой Безье при t = 1/3.

## Slide 37: G0, G1 - геометрическая непрерывность
Two curve segments are said Gk geometric continuous at the joining point if and only if all i-th derivatives, i less than or equal to k, computed with arc length parameters agree at the joining point.

## Slide 38: С0 С1 С2 G1
Two C0 curve segments are said G1 geometric continuous at the joining point if and only if vectors f'(u) and g'(v) are in the same direction at the joining point. Note that f'(u) and g'(v) are evaluated at the joining point.

## Slide 39: Задача (2)
Заданы два звена сплайна (t) = (t, t2 + 1) и β(t) = (2t + 1, t3 + 4t + 2), 0 <= t <= 1.
Обеспечивается ли C0, C1, G1 непрерывность в точке соединения (1), (0)?

## Slide 40: Кривые Эрмита
GH = [P1, P4, R1, R4]T
x(t) = T AH = T MH GH
T = [t3 t2 t 1]
x(0) = P1x = [ 0 0 0 1 ] MH GHx
x(1) = P4x = [ 1 1 1 1 ] MH GHx
x'(0) = R1x = [ 0 0 1 0 ] MH GHx
x'(1) = R4x = [ 3 2 1 0 ] MH GHx

## Slide 41: Смешивающие функции Эрмита (Hermite blending functions)
[ 2 -2 1 1 ]
MH= [-3 3 -2 -1 ]
[ 0 0 1 0 ]
[ 1 0 0 0 ]
f1(t) = 2t3 - 3t2 + 1
f2(t) = -2t3 + 3t2
f3(t) = t3 - 2t2 + t
f4(t) = t3 - t2

## Slide 42: Кубические кривые Эрмита

## Slide 43: Связь кривых Эрмита и Безье

## Slide 44: Полиномы Бернштейна
P(t) = 3i=0 PiBi,3 (t)

## Slide 45
H0
H1

## Slide 46
P(t) = T • MH • GH = BH • GH =
= (2t3 - 3t2 + 1)P1 +(-2t3+3t2)P4 + (t3 - 2t2 +t)R1 + (t3 - t2)R4

## Slide 47
Поверхности Безье

## Slide 48: Непрерывность

## Slide 49: Чайник Юта (1)

## Slide 50: Чайник Юта (2)

## Slide 51: Литература в библиотеке
Дональд Херн, М. Паулин Бейкер «Компьютерная графика и стандарт OpenGL» М.: Вильямс. 2005
D.Hearn, M.P.Baker «Computer Graphics. C Version»
Д. Роджерс, «Математические основы машинной графики», Москва, Мир, 2001