## Slide 1: ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ МОРФОЛОГИЮ
и анализ изображений

## Slide 2: ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ 1
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
Объект
Изображение
Обработка
Результат
Анализ
Мат. морфология

## Slide 3: ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ 2
Морфология – от греч. «форма»
Геометрические параметры объекта
Динамические характеристики
Распознавание
Семантика

## Slide 4: БИНАРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

## Slide 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
W - ширина изображения
H - высота изображения
g(x,y) - значение элемента изображения в x-столбце y-строки

## Slide 6: БИНАРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 1

## Slide 7: БИНАРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 2
F(G, x, y) - функция, определяющая способ бинаризации
F(G, x, y) = TRUE для точек интереса изображения G

## Slide 8: БИНАРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 3
void Binarization(BYTE* g[], BIT* b[])
{
for(y = 0; y < H; y++)
{
for(x = 0; x < W; x++)
{
if(F(g, x, y))
b[x][y] = 1;
else
b[x][y] = 0;
}
}
}

## Slide 9: МЕТОД ПОРОГОВОЙ БИНАРИЗАЦИИ (THRESHOLDING)
где t – порог бинаризации

## Slide 10: ПРИМЕРЫ ПОРОГОВОЙ БИНАРИЗАЦИИ

## Slide 11: НЕДОСТАТКИ ПОРОГОВОГО МЕТОДА
Недостаточная гибкость
Условие стационарности изображений
Неоднозначность выбора порога
Чувствительность к шуму

## Slide 12: БИНАРНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

## Slide 13: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Сужение (Эрозия, Erosion)
Расширение (Дилатация, Dilation)
Закрытие (Closing)
Раскрытие (Opening)

## Slide 14: СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МИНКОВСКОГО
A (+) B = {t  R2: t = a + b, a  A, b  B}
A (-) B = (AC (+) B)С , где AC – дополнение A

## Slide 15: ПРИМЕР СЛОЖЕНИЯ МИНКОВСКОГО 1
A
B
A(+)B

## Slide 16: ПРИМЕР СЛОЖЕНИЯ МИНКОВСКОГО 2
A(+)B
B

## Slide 17: ПРИМЕР СЛОЖЕНИЯ МИНКОВСКОГО 3
B
A (+) B

## Slide 18: ПРИМЕР ВЫЧИТАНИЯ МИНКОВСКОГО 1
B
A(-)B

## Slide 19: ПРИМЕР ВЫЧИТАНИЯ МИНКОВСКОГО 2
A(-)B
B
A

## Slide 20: СВОЙСТВА ОПЕРАЦИЙ МИНКОВСКОГО 1
Коммутативный закон
A (+) B = B (+) A
A (-) B  B (-) A
Ассоциативный закон
A (+) (B (+) C) = (A (+) B) (+) C
A (-) (B (-) C) = (A (-) B) (-) C

## Slide 21: СВОЙСТВА ОПЕРАЦИЙ МИНКОВСКОГО 2
Распределительный закон
(A  C) (+) B = (A (+) B)  (C (+) B)
(A  C) (-) B = (A (-) B)  (C (-) B)

## Slide 22: СВОЙСТВА ОПЕРАЦИЙ МИНКОВСКОГО 3
Разбивка структурного множества:
B = B1 (+) B2 (+) … (+) BN
Расширение композицией структурных множеств
A (+) B = ((…(A (+) B1) (+) B2) (+) …. BN)
Сужение композицией структурных множеств
A (-) B = ((…(A (-) B1) (-) B2) (-) …. BN)

## Slide 23: ДИСКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МИНКОВСКОГО
A
B
A(+)B

## Slide 24: АЛГОРИТМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СУЖЕНИЯ
void Erosion(BIT* src[], bool* mask[], BIT* dst[])
{
// W, H – размеры исходного и результирующего изображений
// MW, MH – размеры структурного множества
for(y = MH/2; y < H – MH/2; y++)
{
for(x = MW/2; x < W – MW/2; x++)
{
BIT min = MAXBIT;
for(j = -MH/2; j <= MH/2; j++)
{
for(i = -MW/2; i <= MW/2; i++)
if((mask[i][j]) && (src[x + i][y + j] < min))
{
min = src[x + i][y + j];
}
}
dst[x][y] = min;
}
}
}

## Slide 25: АЛГОРИТМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ
void Dilation(BIT* src[], bool* mask[], BIT* dst[])
{
// W, H – размеры исходного и результирующего изображений
// MW, MH – размеры структурного множества
for(y = MH/2; y < H – MH/2; y++)
{
for(x = MW/2; x < W – MW/2; x++)
{
BIT max = 0;
for(j = -MH/2; j <= MH/2; j++)
{
for(i = -MW/2; i <= MW/2; i++)
if((mask[i][j]) && (src[x + i][y + j] > max))
{
max = src[x + i][y + j];
}
}
dst[x][y] = max;
}
}
}

## Slide 26: ОПЕРАЦИИ РАСКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ
Морфологическое раскрытие (opening)
open(A, B) = (A (-) B) (+) B
Убирает выступы на границах объектов
Морфологическое закрытие (closing)
close(A, B) = (A (+) B) (-) B
Заполняет отверстия внутри и на границах

## Slide 27: ПРИМЕР МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ
A
open(A)

## Slide 28: ПРИМЕР МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ
A
close(A)

## Slide 29: ВЫДЕЛЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ

## Slide 30: ОПЕРАЦИЯ РАЗМЕТКИ ОБЪЕКТОВ (LABELING)
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
3
4
4
5
4
4
4
6
6
6
6
6
7

## Slide 31: АЛГОРИТМ РАЗМЕТКИ ОБЪЕКТОВ 1
void Labeling(BIT* img[], int* labels[])
{
// labels должна быть обнулена
L = 1;
for(y = 0; y < H; y++)
for(x = 0; x < W; x++)
if( (img[x][y] = = 1)
&& (labes[x][y] = = 0) )
{
Fill(img, labels, x, y, L++);
}
}

## Slide 32: АЛГОРИТМ РАЗМЕТКИ ОБЪЕКТОВ 2
void Fill(BIT* img[], int* labels[], int x, int y, int L)
{
if( (labels[x][y] = = 0) && (img[x][y] = = 1) )
{
labels[x][y] = L;
if( x > 0 ) Fill(img, labels, x – 1, y, L);
if( x < W - 1 ) Fill(img, labels, x + 1, y, L);
if( y > 0 ) Fill(img, labels, x, y - 1, L);
if( y < H - 1 ) Fill(img, labels, x, y + 1, L);
}
}

## Slide 33: ОПЕРАЦИЯ ОКОНТУРИВАНИЯ ОБЪЕКТА
Внутреннее оконтуривание
CI = A – (A (-) B)
Внешнее оконтуривание
CO = (A (+) B) – A

## Slide 34: ПРИМЕР ОКОНТУРИВАНИЯ ОБЪЕКТА

## Slide 35: МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СКЕЛЕТИЗАЦИЯ

## Slide 36: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕРЕДИННОЙ ОСИ
n-е сужение объекта A структурным множеством B
En(A) = A (-) nB
Kn(A) = En(A) – open(En(A), B1),
где B1 имеет вид
N таково, что EN-1  , а EN = 
skel(A) =  Kn(A), n = 0…N-1

## Slide 37: АЛГОРИТМ СКЕЛЕТИЗАЦИИ
void Skeleton(BIT* img[], BIT* skel[])
{
BIT eimg[W][H], oimg[W][H]; bool EMsk[3][3], OMsk[3][3];
for(m = 0; m < 3; m++)
for(n = 0; n < 3; n++)
EMask[m][n] = OMask[m][n] = TRUE;
OMsk[0][0] = OMsk[0][2] = OMsk[2][0] = OMsk[2][2] = FALSE;
while( !empty(img) )
{
Open(img, OMsk, oimg);
for(y = 0; y < H; y++)
for(x = 0; x < W; x++)
{
pixel = img[x][y] – oimg[x][y];
skel[x][y] = skel[x][y] | pixel;
}
Erosion(img, EMask, eimg); Copy(img, eimg);
}
}

## Slide 38: ПРИМЕРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СКЕЛЕТИЗАЦИИ 1

## Slide 39: ПРИМЕРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СКЕЛЕТИЗАЦИИ 2